海危防函〔2019〕289号

交通运输部海事局关于征求《水上液化天然气加注作业安全监督管理暂行规定》意见的函

各省、自治区、直辖市地方海事局，新疆生产建设兵团海事局，部水运局、安质司，中国船级社，各直属海事局：

# 为加强水上液化天然气加注作业的安全监督管理，保障水上交通安全和防治水域污染，我局根据《中华人民共和国船舶载运危险货物安全监督管理规定》《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》和《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》等有关法律法规，组织起草了《水上液化天然气加注作业安全监督管理暂行规定》（征求意见稿）。请认真研究，并于2019年3月22日前反馈意见建议（含可编辑电子版）。

# 联系人：白宇明，传真：010-65293424，邮箱：cargo_china@msa.gov.cn。

交通运输部海事局

2019年3月13日

# 水上液化天然气加注作业

# 安全监督管理暂行规定

# （征求意见稿）

# 第一章 总 则

## 第一条　【目的依据】

为加强水上液化天然气（以下称LNG）加注作业的安全监督管理，保障水上交通安全和防治水域污染，根据《中华人民共和国船舶载运危险货物安全监督管理规定》《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》和《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》等有关法律法规，制定本暂行规定。

## 第二条 【适用范围】

本暂行规定适用于在中华人民共和国管辖水域内LNG加注作业活动及其相关单位、船舶和人员。

本暂行规定所称“水上LNG加注作业”，是指以水上加注船、趸船、岸基加注站、槽罐加注车等方式为LNG燃料动力船舶加载燃料的作业。

## 第三条　【主管机关】

国家海事管理机构和各级海事管理机构根据职责负责本暂行规定的监督实施。

# 第二章 一般规定

## 第四条 【作业单位】

开展水上LNG加注作业的单位应当具备以下基本条件：

（一）依法注册具有企业法人资格，持有燃气经营许可证，并已向港口行政管理部门报备；

（二）建立并有效运行安全和防污染管理体系，或者通过国家安全生产标准化评审；

（三）具有合格的储运、计量、消防和安全生产等专业技术人员；

（四）配备相应的安全与防污设备和器材，并编制应急响应计划；

（五）法律法规规定的其他条件。

第五条 【加注作业单位责任】

加注作业单位是水上LNG加注作业安全与防污染的责任主体，其所有人或经营人是第一责任人。

## 第六条 【作业区域】

水上LNG加注作业应当符合国家水上交通安全和防治船舶污染环境的管理规定及技术规范，尽量远离船舶定线制区、饮用水地表水源取水口、渡口、客轮码头、通航建筑物、大型桥梁、水下通道以及内河等级航道和沿海设标航道，制定安全和防污染的措施和应急计划并保证有效实施。

不得在过江隧道、水底电缆或者水底管线保护区、饮用水源地保护区、旅游观光区或者生态保护区进行水上LNG加注作业。

船舶接受槽罐加注车LNG加注应当在具备LNG装卸作业资质的码头进行。

## 第七条 【设备设施】

岸基加注站的结构、设施、设备配备和安全管理应当满足受注船靠泊和加注作业的安全要求。

水上加注船及码头趸船应当经国家海事管理机构授权或者认可的船舶检验机构检验合格，取得相应的检验证书和文书，并依法进行船舶登记。

船龄达到交通运输部公布的老旧运输船舶标准的液化气船不得作为水上加注船开展水上加注作业。

第八条【管理制度-档案制度】

加注作业单位应当建立作业事项档案，具体包括以下材料：

（一）加注作业单位所有人或者经营人基本概况；

（二）加注作业所在水域位置、周围水域环境情况的说明及重要技术资料；

（三）加注作业船舶检验证书（复印件）、加注作业船舶登记证书（复印件）和加注作业车辆检验证书（复印件）；

（四）加注作业单位所配备的安全和防污染设备、器材清单；

（五）安全作业规程；

（六）应急响应计划；

（七）培训制度、安保制度、安全管理制度等安全与防污染管理制度。

## 第九条【管理制度--培训制度】

加注作业单位应当根据加注设施的种类、规模、日常营业量、人员工种和岗位等因素，配备足够数量的适任人员和安全设备。

加注作业单位应当对加注作业人员进行LNG安全知识、操作技能、设备使用、作业程序、安全防护和应急反应等专业培训，确保作业人员具备相关安全和防治污染的专业知识和技能。

水上加注船船员应当具有相应的防治船舶污染水域环境的专业知识和技能，并按照有关法律、行政法规、规章的规定参加相应的培训、考试，持有有效的适任证书或者培训合格证明。

## 第十条【管理制度-安保制度】

加注作业单位应当建立安保制度。加注作业期间，加注作业单位应当对作业区和限制区域等重要区域保持24小时连续的视频监控。

外来人员进入加注作业区前，加注作业单位应当对其进行相关安全培训和教育，并指定专门人员陪同。

加注作业期间，非工作人员不得擅自进入作业及限制区域。

## 第十一条【管理制度-值班制度】

加注作业单位在作业期间应当保持24小时连续值班，值班人员要有足够的休息时间。值班期间应当确保加注作业单位与受注船之间联系畅通。

# 第三章 加注作业管理

## 第十二条 【作业报告】

加注作业单位进行水上LNG加注作业，应当提前24小时将作业的种类、时间、地点和作业单位（船舶）及联系人、作业方式、受注船舶和加注数量等信息向海事管理机构报告，作业信息变更的，应当及时补报。

加注作业完成后，加注作业单位应当将作业的实际情况报告海事管理机构。

## 第十三条【加注作业安全】

加注作业双方应当严格按照作业安全规程进行操作，确保相应的关键性设备处于良好状态，并遵守下列规定：

（一）作业开始前，作业双方应当落实安全与防污染措施并填写《船/岸安全检查表》（附件1）或《船/船安全检查表》（附件2）；

（二）作业期间，受注船人员须听从加注站工作人员的指挥，加注LNG管线的连接拆卸操作，须由加注作业单位工作人员实施。加注作业双方发现不符合安全作业条件的，应当停止作业；

（三）作业结束后，作业双方开展加注后检查，并按要求填写《加注作业后检查表》（附件3）；

（四）加注作业单位应当在醒目位置设置统一的安全警示语、警示牌等显著标志。水上加注船及码头趸船应当按避碰规则显示信号，提醒过往船舶注意；

（五）遇雷雨大风等恶劣天气或者安全设施出现异常等危及作业安全的情况，应当立即停止作业；

（六）通过水上加注船或趸船加注的，加注作业期间，无关船舶不得并靠受注船或加注船；通过岸基加注站或槽罐加注车加注的，加注作业期间，无关船舶不得靠泊作业泊位；

（七）加注作业单位及受注船舶不得直接向大气排放天然气。

加注作业双方应当将《船/岸安全检查表》或《船/船安全检查表》及《加注后检查表》留存一年。

## 第十四条【作业单证】

加注作业结束后，加注作业单位应当如实填写LNG加注单证，并将LNG加注单证提供给受注船舶。加注单证应当包括受注船舶船名、船舶识别号或IMO编号，加注作业时间、地点，加注作业单位（船舶）、联系人、联系方式，以及加注数量等。

加注作业单位及受注船舶应当将LNG加注单证保存三年。

## 第十五条 【作业记录】

加注作业结束后，加注作业单位应当做好相关台帐记录。受注船应当在《航海日志》或者《轮机日志》上如实记录作业时间、地点、作业方式、作业单位（船舶）以及加注数量。

## 第十六条 【作业期间禁止事项】

加注作业期间，作业双方不得检修和使用雷达、无线电发报机、卫星船站；不得进行明火、拷铲及其他易产生火花的作业；不得使用供应船、车进行加油、加水作业。

## 第十七条【补给加注的同时进行问题】

岸基加注站或趸船的同一LNG储罐不得同时进行补给和加注作业。

水上加注船不得同时进行补给和加注作业。

## 第十八条 【两艘及以上船舶加注作业，作业规模】

加注作业单位的作业规模不得超过其核准的作业能力。

水上加注船或槽罐加注车不得对两艘及以上的受注船舶同时进行加注作业。

第十九条【燃料补给】

通过船舶为LNG燃料水上加注船、趸船补给货物燃料的，应当按照《中华人民共和国船舶载运危险货物安全监督管理规定》的有关规定向港口行政管理部门和海事管理机构申请批准。

## 第二十条 【评估论证】

水上加注船在沿海港口进行加注作业，应当通过开展专题论证，确定护航、安全距离、应急锚地、安全警示标志等安全保障措施。

水上加注船在内河进行加注作业，应当落实海事管理机构公布的安全保障措施。

# 第四章 应急响应

## 第二十一条 【应急响应计划及演练】

加注作业单位应当按照《水上液化天然气加注作业站应急响应计划编制指南》编制应急响应计划，并按计划定期进行应急演练，保存演练记录。

## 第二十二条 【应变部署及紧急通讯】

岸基加注站、水上加注船及趸船的餐厅、会议室或者值班室等公共场所内应当张贴“水上液化天然气加注作业站应变部署表”。

工作人员应当熟悉各类应急情况声号、报警方式、携带器材、个人任务和对外联络通讯方式。

## 第二十三条 【应急脱险通道维护保养】

加注作业单位应当对应急脱险通道和设施进行维护保养，保持即时可用。

## 第二十四条 【事故报告】

发生安全或者污染事故，加注作业单位应当立即按照应急响应计划采取有效措施，防止事故扩大，同时报告相关部门。

# 第五章 监督检查

第二十五条 【作业情况】

海事管理机构依法对加注作业情况实施监督检查，发现水上加注船、趸船及受注船舶存在下列情形之一的，应当责令当事船舶立即纠正或者限期改正：

（一）经核实报告内容与实际情况不符的；

（二）船舶或者其设备不符合安全、防污染要求的；

（三）船舶的安全、防污染措施和应急计划不符合规定的；

（四）船员及加注作业单位工作人员不符合从事LNG加注作业资格的。

当事船舶不立即纠正或者逾期不改正的，海事管理机构可责令其临时停航、停止作业、驶往指定水域或禁止其进港、离港。

第二十六条 【其他情形】

海事管理机构发现加注作业不符合有关法律法规及本规定的，应责令整改，情节严重的可责令停止作业，并依照有关规定予以处罚。

涉嫌构成犯罪的，由海事管理机构依法移送国家司法机关。

# 第六章 附 则

## 第二十七条 【名词解释】

本暂行规定所称的水上加注船，是指具有LNG储罐和加注设施、计量设备，为LNG燃料动力船舶供应燃料的船舶或水上移动设施。

岸基加注站，是指通过岸上LNG储罐和计量设施直接向水上应用LNG燃料的船舶或设施进行LNG燃料加注服务的站点。

槽罐加注车，是指在码头上直接向LNG燃料动力船舶供应燃料的LNG槽罐车辆。

趸船，是指为LNG燃料动力船舶进行水上LNG加注的趸船，含油、气合建趸船。

## 第二十八条 【实施】

本暂行规定自印发之日起施行，2014年12月31日中华人民共和国海事局关于印发的《水上液化天然气加注站安全监督管理暂行规定》（海危防〔2014〕825号）同时废止。

附件1

船/岸安全检查表

（适用于水上液化天然气加注作业）

受注船舶名称:                      港口:

抵达时间:                          泊位:

填写说明:

为保证安全作业,下列所有问题须得到肯定的回答,并在相应的方格内标上“√”记号。如果不能作出肯定回答,应说明理由。对不适用的项目,应在备注栏里加以说明。

“船舶”和“码头”栏目下的方格,表示由负责方实施检查并填写

| 编号 | 检查项目 | 船舶 | 码头 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶是否已经安全系泊 | 口 | 口 |  |
| 2 | 是否达成保安协议 | 口 | 口 |  |
| 3 | 船岸之间是否建立了安全通道 | 口 | 口 |  |
| 4 | 是否预留有应急逃生通道 | 口 | 口 |  |
| 5 | 操作语言是否达成一致 | 口 | 口 |  |
| 6 | 船岸通信是否畅通 | 口 | 口 |  |
| 7 | 应急拖缆是否备妥 | 口 |  |  |
| 8 | 船岸消防设备是否备妥并处于立即可用状态 | 口 | 口 |  |
| 9 | 水喷淋系统、水幕系统是否处于立即可用状态 | 口 | 口 |  |
| 10 | 是否提供了国际通岸接头 | 口 | 口 |  |
| 11 | 是否备有符合要求的人员保护设备并随时可用 | 口 | 口 |  |
| 12 | 船舶是否保持随时自航移动能力 | 口 |  |  |
| 13 | 是否安排了足够值班人员对船上和船岸作业进行有效监控 | 口 | 口 |  |
| 14 | 船上和岸上是否有足够人员应付紧急情况 | 口 | 口 |  |
| 15 | 加注程序是否已议定 | 口 | 口 |  |
| 16 | 允许作业的最大风力、水流和涌浪标准是否已经明确 | 口 | 口 |  |
| 17 | 是否明确了船岸之间使用的应急信号和应急关闭程序 | 口 | 口 |  |
| 18 | 货物软管/装卸臂是否处于良好状态 |  | 口 |  |
| 19 | 气相回流管的操作参数是否已达成协议 | 口 | 口 |  |
| 20 | 船岸是否有足够的防静电措施 |  | 口 |  |
| 21 | 明火使用规定是否得到遵守,是否指定吸烟室 | 口 | 口 |  |
| 22 | 电话、手机等通信工具使用规定否得到遵守 | 口 | 口 |  |
| 23 | 手电筒(闪光灯)、便携式高频/甚高频无线电话为认可型 | 口 | 口 |  |
| 24 | 船舶主无线电发射天线接地,雷达处关闭状态 | 口 |  |  |
| 25 | 在危险区域内便携式电气设备的电缆是否断开电源 | 口 | 口 |  |
| 26 | 窗式空调电源是否断开 | 口 |  |  |
| 27 | 居住舱室、储物间和机器处所通往外部的所有开门口、门窗是否已关闭 | 口 |  |  |
| 28 | 已采取措施保证泵房有足够的机械通风 | 口 |  |  |
| 29 | 如果需要从岸方接收氮气用于惰化船舱、驱气或吹扫管线,是否就相关程序已达成协议 | 口 | 口 |  |
| 30 | 是否提供了制造商的抑制剂证书 | 口 | 口 |  |
| 31 | 所有遥控阀门工作状态是否良好 | 口 | 口 |  |
| 32 | 货泵和压缩机是否处于良好工作状态,双方是否已商定最大工作压力 | 口 | 口 |  |
| 33 | 再液化或蒸发控制设备是否处于良好状态 | 口 | 口 |  |
| 34 | 气体探测设备是否根据货品进行了适当的设置、校正、测试和检查并处于良好的状况 | 口 | 口 |  |
| 35 | 货物系统仪表和警报装置是否正确设定并处于良好工作状况 | 口 | 口 |  |
| 36 | 应急切断系统是否已经测试并工作正常 | 口 | 口 |  |
| 37 | 船岸双方是否相互告知了应急关闭装置阀门、自动阀门或类似装置的关闭速率 | 口 | 口 |  |
| 38 | 船岸双方是否交换了作业货物最大(最小)的温度和压力信息 | 口 | 口 |  |
| 39 | 压缩机房保持适当的通风,电机房保持正压,报警系统工作正常 | 口 |  |  |
| 40 | 货舱压力释放阀正确设定,实际设定值应清楚标示 | 口 |  |  |
| 41 | 惰性气体系统是否完全可用并处于良好工作状态 | 口 |  |  |
| 42 | 固定式和便携式氧气分析仪是否经过校准,是否正常工作 | 口 |  |  |
| 43 | 固定安装的惰性气体记录器和氧气记录器是否保持有效运作 | 口 |  |  |
| 44 | 隔离舱是否按要求充了惰气或干燥空气 | 口 |  |  |

声明

我们根据需要,对本检查表的项目共同进行了检查,我们确信所作出的记录是正确无误的。

船方                                   岸方

签名:                                  签名:

日期:                                  日期:

附件2

船/船安全检查表

（适用于水上液化天然气加注作业）

受注船舶名称:                              港口:

抵达时间:                                  泊位:

填写说明:

为保证安全作业,下列所有问题须得到肯定的回答,并在相应的方格内标上“√”记号。如果不能作出肯定回答,应说明理由。对不适用的项目,应在备注栏里加以说明。

“受注船舶”和“作业单位”栏目下的方格，表示由负责方实施检查并填写

| 编号 | 检查项目 | 受注船舶 | 作业单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否获得过作业区域天气预报 | 口 | 口 |  |
| 2 | 船舶是否已经安全系泊 | 口 | 口 |  |
| 3 | 靠泊一舷的舷外突出物是否已经撤回 | 口 | 口 |  |
| 4 | 外舷侧是否做好抛锚准备 | 口 | 口 |  |
| 5 | 应急拖缆是否备妥 | 口 | 口 |  |
| 6 | 前后系泊位置是否备有太平斧 | 口 | 口 |  |
| 7 | 是否建立了安全通道 | 口 | 口 |  |
| 8 | 是否预留有应急逃生通道 | 口 | 口 |  |
| 9 | 操作语言是否达成一致 | 口 | 口 |  |
| 10 | 双方通信是否畅通 | 口 | 口 |  |
| 11 | 是否达成保安协议 | 口 | 口 |  |
| 12 | 应急计划是否达成一致 | 口 | 口 |  |
| 13 | 是否已安排驾驶台值班和锚更 | 口 | 口 |  |
| 14 | 是否告知双方航线和航速数据 | 口 | 口 |  |
| 15 | 船舶是否处于正浮状态并处于合适的纵倾 | 口 | 口 |  |
| 16 | 船舶是否处于备车状态 | 口 | 口 |  |
| 17 | 主机、舵机以及航行设备是否处于工作状态 | 口 | 口 |  |
| 18 | 碰垫配备是否满足安全要求 | 口 | 口 |  |
| 19 | 是否有足够的照明,特别是在舷外碰垫附近 | 口 | 口 |  |
| 20 | 加注总管连接处是否准备好并做了标记 | 口 | 口 |  |
| 21 | 加注总管附近是否备好快速拆管工具 | 口 | 口 |  |
| 22 | 加注软管是否处于良好状态,连接后是否经过试压 | 口 | 口 |  |
| 23 | 加注软管的压力和湿度是否满足货物要求 | 口 | 口 |  |
| 24 | 加注软管是否已支撑或悬挂好 | 口 | 口 |  |
| 25 | 消防设备是否备妥并处于立即可用状态 | 口 | 口 |  |
| 26 | 水喷淋系统/水幕系统是否处于立即可用状态 | 口 | 口 |  |
| 27 | 是否提供了国际通岸接头 | 口 | 口 |  |
| 28 | 是否备有符合要求的人员保护设备并随时可用 | 口 | 口 |  |
| 29 | 是否配备甲板值班特别关注系泊缆绳、碰垫、软管、加注总管和货泵系统 | 口 | 口 |  |
| 30 | 是否有足够人员应付紧急情况 | 口 | 口 |  |
| 31 | 加注程序是否已议定 | 口 | 口 |  |
| 32 | 允许作业的最大风力、水流和涌浪标准是否已经明确 | 口 | 口 |  |
| 33 | 是否明确了应急信号和应急关闭程序 | 口 | 口 |  |
| 34 | 气相回流管的操作参数是否已经达成协议 | 口 | 口 |  |
| 35 | 是否有足够的防静电措施 | 口 | 口 |  |
| 36 | 遵守明火使用规定,指定吸烟室 | 口 | 口 |  |
| 37 | 遵守船/岸电话、手机和传呼机使用规定 | 口 | 口 |  |
| 38 | 手电筒(闪光灯)、便携式高频/甚高频无线电话为认可型 | 口 | 口 |  |
| 39 | 船舶主无线电发射天线接地,雷达处关闭状态 | 口 | 口 |  |
| 40 | 在危险区域内便携式电气设备的电缆是否断开电源 | 口 | 口 |  |
| 41 | 窗式空调电源是否断开 | 口 | 口 |  |
| 42 | 居住舱室、储物间和机器处所通往外部的所有开口、门窗是否已关闭 | 口 | 口 |  |
| 43 | 是否提供了制造商的抑制剂证书 | 口 | 口 |  |
| 44 | 是否商定了初始输货速率 | 口 | 口 |  |
| 45 | 是否商定了最高输货速率 | 口 | 口 |  |
| 46 | 是否商定了充装极限 | 口 | 口 |  |
| 47 | 已采取措施保证泵房有足够的机械通风 | 口 | 口 |  |
| 48 | 所有遥控阀门工作状态良好 | 口 | 口 |  |
| 49 | 货泵和压缩机是否处于良好工作状态 | 口 | 口 |  |
| 50 | 再液化或蒸发控制设备处于良好状态 | 口 | 口 |  |
| 51 | 气体探测设备是否根据货品进行了适当的设置、校正、测试和检查并处于良好的状况 | 口 | 口 |  |
| 52 | 货物系统仪表和警报装置是否正确设定并处于良好工作状况 | 口 | 口 |  |
| 53 | 应急切断系统是否已经测试并工作正常 | 口 | 口 |  |
| 54 | 双方是否相互告知了应急关闭装置阀门、自动阀门或类似装置的关闭速率 | 口 | 口 |  |
| 55 | 双方是否交换了作业货物最大(最小)的温度和压力信息 | 口 | 口 |  |
| 56 | 压缩机房保持适当的通风,电机房保持正压,报警系统工作正常 | 口 | 口 |  |
| 57 | 货舱压力释放阀正确设定,实际设定值应清楚标示 | 口 | 口 |  |
| 58 | 惰性气体系统是否完全可用并处于良好工作状态 | 口 | 口 |  |
| 59 | 固定式和便携式氧气分析仪是否经过校准,是否正常工作 | 口 | 口 |  |
| 60 | 固定安装的惰性气体记录器和氧气记录器是否保持有效运作 | 口 | 口 |  |
| 61 | 隔离舱是否按要求充了惰气或干燥空气日 | 口 | 口 |  |

声明

我们根据需要,对本检查表的项目共同进行了检查,我们确信所作出的记录是正确无误的。

受注船方                             作业单位

签名:                                  签名:

日期:                                  日期:

附件3

加注作业后检查表

受注船舶名称:                          港口:

抵达时间:                              泊位:

填写说明:

为保证安全作业,下列所有问题须得到肯定的回答,并在相应的方格内标上“√”记号。如果不能作出肯定回答,应说明理由。对不适用的项目,应在备注栏里加以说明。

“受注船舶”和“作业单位”栏目下的方格,表示由负责方实施检查并填写

| 编号 | 检查项目 | 受注船舶 | 作业单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化气加注设备、固定管路和总管已经经过吹扫，且已准备好断开连接。 | 口 | 口 |  |
| 2 | 远程控制和手动截止阀关闭且准备好断开连接。 | 口 | 口 |  |
| 3 | 断开连接后限制区域解除,撤除标志。 | 口 | 口 |  |
| 4 | 主管机关及附近的其他船舶被告知加注作业已完成。 | 口 | 口 |  |
| 5 | 险情和事故已上报主管机关(如适用)。 | 口 | 口 |  |
| 签字 |  |  |  |  |
| 受注船方： |  | 作业单位： |  |  |

抄送：各相关企业